## Slide 1
Orientadores
José Simão
Nuno Cota
Autores
Afonso Nobre nº 44777
Ricardo Silva nº 44837

## Slide 2: O que é o Projeto ?
Este projeto trata-se de uma aplicação mobile de medição de redes 5G.
Esta aplicação foi pensada como forma de complemento a um sistema já existente desenvolvido pelo ISEL. O mesmo continha apenas equipamentos grandes e de pouca portabilidade, normalmente instalados em veículos.
Embora o dispositivo móvel não seja tão completo quanto os seus predecessores, irá oferecer mais portabilidade e conseguirá ajudar na recolha de alguma informação.

## Slide 3: Visão Geral Da Solução
Presentemente a solução desenvolvida contém 3 componentes.
  On Board Unit (OBU) – Sonda instalada em veículos com o objetivo de gerar tráfego de forma a recolher medições em diferentes pontos do mapa de uma área.
  Fixed Side Units (FSU) – Software instalado em servidores espalhados por Portugal e Espanha. Este componente tem como objetivo gerar tráfego e recolher os resultados da qualidade da internet, download e upload.
  Management System – Sistema responsável por receber, processar e disponibilizar toda a informação recolhida dos componentes anteriores durante os testes.

## Slide 4: Visão Geral Após implementação Do Novo Componente MU

## Slide 5: Objetivos da aplicação
A aplicação tem como objetivos:
Avaliar o desempenho de redes de comunicações móveis com auxílio de georreferenciação.
Realizar sessões de testes passivos com intervenção do utilizador.
Exportar informação das sessões de testes.
Recolher e planear a execução de planos de teste autonomamente.
Realizar os testes previamente definidos e programados sem intervenção do utilizador.

## Slide 6: Tipos De testes
Passivo – Consiste na recolha de um conjunto de parâmetros de forma a não interferir no tráfego da rede do dispositivo. Estes parâmetros podem variar, por exemplo, entre dados de débito binário, dados de georreferenciação e dados de qualificação do sinal de rede.
Ativo – Testes ativos são testes que têm como objetivo causar tráfego intencional na rede, de forma a conseguir uma avaliação da qualidade e cobertura da mesma. A realização de uma sequência de Pings e troca de ficheiros via FTP são alguns dos exemplos deste tipo de testagem.

## Slide 7: Como são feitos os testes?
Sessões de Testes - Têm como propósito fazer a realização de testes passivos com o intuito de armazenar os seus resultados no dispositivo de forma a possibilitar ao utilizador a visualização e a extração, para ficheiro .xls, de todos os resultados recolhidos. O objetivo desta funcionalidade é permitir ao utilizador fazer uma consulta posterior dos resultados que foram obtidos no momento da recolha. Estes testes não são reportados para o sistema de gestão.
Planos de Testes – Testes fornecidos pelo sistema de gestão via Web API e consistem numa lista de diferentes tipos de testes que são executados pela aplicação de forma autónoma e sem interação do utilizador. Os testes provenientes de cada plano podem ser de natureza passiva ou ativa;

## Slide 8: Arquitetura e Aspetos Técnicos
Existem 2 atividades:
  Login
  Detentora da lógica de aplicação de fragmentos.
Cada fragmento tem acesso ao viewmodel.
O viewmodel é a ponte de comunicação entre o fragmento e a base de dados. Pela observação do retorno de algumas das suas funções, é possível obter os valores dos dados

## Slide 9: Arquitetura e Aspetos Técnicos
A layer de base de dados que tem como função guardar e recolher informação de testes realizados.
A layer de Services tem como função comunicar com a API já existente.

## Slide 10: Arquitetura e Aspetos Técnicos
Existem dois componentes core que não estão representados sendo eles:
  Job Scheduler: Este é um foreground service com mecanismos de background responsável por receber os tipos de testes passivos a executar e realizar a execução dos mesmos.
  Workers: Background services responsáveis por um conjunto de operações a realizar periodicamente como por exemplo:
    Execução de conexões de controlo com o Management System.
    Recolher planos de testes vindos do Management System.
    Executar e reportar os resultados dos planos de testes realizados para o Management System.

## Slide 11: Demonstração Da Aplicação

## Slide 12: Trabalho Futuro
Reforçar os testes executados pelo dispositivo aumentando a carga e a diversidade dos mesmos.
Implementar uma via de comunicação dos testes passivos feitos pelo utilizador ao Management System, para além do ficheiro xls.
Implementar um servidor FTP no dispositivo móvel.

## Slide 13: Dificuldades E Desafios
Desafio de integração de um dispositivo mobile no sistema de gestão já existente.
Devido ao tempo dos testes ser indeterminado levantaram-se dois problemas:
  Qual a melhor arquitetura para realizar testes mesmo quando a aplicação se encontra em background;
  Comunicação entre o responsável pelos testes e a interface do utilizador.
Concretizar a sincronização da execução de testes do mesmo plano de testes (ainda que estes possam ser assíncronos por natureza), de forma a evitar interferência indesejada na rede durante a realização dos mesmos.

## Slide 14: Tecnologias Usadas
Material Ui

## Slide 15: Perguntas